Схема водоснабжения муниципального образования 
Ломинцевское Щекинского района Тульской области на 2013-2023гг.

Тула 2013г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

# Реферат  (22 стр.,2 табл.)

функциональная структура Систем водоснабжения, источники воды, водопроводные сети  и сооружения на них, зоны действия источников водоснабжения, нагрузки потребителей в зонах действия водоснабжения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия источников, балансы воды,  надежность водоснабжения, технико-экономические показатели водоснабжающих организаций, тарифы на воду, технические и технологические проблемы в существующих системах  водоснабжения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного водоснабжения МО  Ломинцевское.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения; проведена оценка фактического состояния систем водоснабжения; составлены балансы мощности и присоединенной к водопроводной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоснабжения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые источники водоснабжения требуют реконструкции;

- выявлен ряд проблем в ресурсном обеспечении водоснабжения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- "электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения" - информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

- сетевые объекты водоснабжения – сооружения и оборудование на водопроводных сетях обеспечивающие транспорт воды от источника до потребителей воды;

- расчетный элемент территориального деления – территория муниципального образования принятая для разработки схемы водоснабжения на весь срок реализации схемы водоснабжения.

# Содержание

Список исполнителей	2

Реферат  (22 стр.,2 табл.)	3

Содержание	5

Введение	7

Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МО  Ломинцевское"	8

1.1.Система и структура водоснабжения  МО Ломинцевское;	8

1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское.	11

1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО  Ломинцевское.	11

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское.	12

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО  Ломинцевское.	12

Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды  МО  Ломинцевское"	13

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  МО  Ломинцевское"	14

4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО  Ломинцевское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Ломинцевское.	14

4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Ломинцевское.	14

4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Ломинцевское.	14

Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское"	16

5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО  Ломинцевское.	16

5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке МО Ломинцевское. Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.	16

Раздел 6. "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское"	17

Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО   Ломинцевское"	18

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения  МО Ломинцевское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	20

# Введение

Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования  Ломинцевское

На первом этапе разработки Схемы водоснабжения МО  Ломинцевское проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО  Ломинцевское.

# Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  МО  Ломинцевское"

## Система и структура водоснабжения  МО Ломинцевское;

Муниципальное образование Ломинцевское Щекинского района Тульской области

Площадь  7791 га Общая  численность прописанного населения  – 6598 человек. Общая  численность населения, проживающего в летний период - 190 человек

| Наименование населенного пункта | Численность населения, постоянного проживания, чел. | в том числе по степени благоустройства * | Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел. | Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ломинцевский | 3180 | - | - | - | - | 25 | 3180 |
| п. Социалистический | 725 | - | - | - | - | 12 | 725 |
| с. Ломинцево | 121 | - | - | - | - | 12 | 121 |
| д. Смирное | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 |
| д. Шевелёвка | 401 | - | - | - | - | 12 | 401 |
| п. Шахты 20 | 156 | - | - | - | - | - | 156 |
| п. Шахты 21 | 262 | - | - | - | - | 8 | 262 |
| п. Рудный | 78 | - | - | - | - | - | 78 |
| п. Казначеевский | 27 | - | - | - | - | 1 | 27 |
| п. Шахты 24 | 195 | - | - | - | - | - | 195 |
| п. Шахты 25 | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
| п. Октябрьский | 85 | - | - | - | - | 14 | 85 |
| д. Усть Колпна | 40 | - | - | - | - | 4 | 40 |

МО  Ломинцевское  расположен в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный, подвержен влиянию северных и северо-восточных ветров. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 50 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето. Почву в окрестностях составляет деградированный чернозем.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО  Ломинцевское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют   20 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 20 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Эксплуатационные запасы подземных вод озерско-хованского горизонта по водозабору подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались. К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и 18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м. Подземные воды -  напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водопонижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.

На участке недр имеется семь эксплуатационных скважин, введенных в эксплуатацию с 1955 по 1973 гг., из которых действующих - пять, еще одна - резервная.

Эксплуатационные запасы подземных вод озеро-хованского горизонта подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Водоснабжение, входящих в состав МО Ломинцевское микрорайонов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

Общее количество жилых домов – 1817,

в том числе:

- многоквартирных жилых домов - 406/62 два этажа  (этажность/шт.), общей площадью 85,111 т.кв.м2,

- частных жилых домов - 1411, общей площадью 63,089 т.кв.м2.

Общее количество общественных зданий - 15,

в том числе:

- объектов здравоохранения - 3,

- объектов образования - 7,

- объектов культуры - 4,

- административные здания 1.

Общее количество коммерческих потребителей:

- сельскохозяйственного назначения - нет,

- производственной сферы - 21,

- сферы обслуживания нет.

Источники водоснабжения.

Источниками водоснабжения  МО Ломинцевское является 30 водозаборных скважин. Подача осуществляется круглосуточно.

Характеристика ВЗУ

ВЗУ имеет рабочие резервные скважины, в каждой скважине установлены насосы ЭЦВ с последующей подачей необходимого расхода в насосную станцию 2го подъема.

Очистка воды.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Ломинцевское является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

Используемый метод очистки воды - хлорирование.

В  связи с высоким содержанием железа возникает необходимость  строительства  станций обезжелезивания.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

## 1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия  составляет 46,9 км.  Строительство водопроводных сетей  было начато в 40-х  годах, больше половины сетей  проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже  25-40 лет. Сети имеют средний   износ более 67% ,что сказывается на их высокой аварийности.

## 1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО  Ломинцевское.

На основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта,  другой документации, отражающей влияние на проведение обследования, особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.

В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:

- изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;

- визуальное ознакомление с объектом обследования;

- выборочное  натурное обследование – измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;

- установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;

- выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,

- поверочных расчетов;

- разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;

- составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей, рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения  МО Ломинцевское.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

## 2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО  Ломинцевское.

Развитие МО  Ломинцевское зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

# Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды  МО  Ломинцевское"

средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 1,854 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45;

Таблица баланса водоснабжения

| Водоснабжение | Максимальный Суточный (м3/сут) | Максимальный Часовой (м3/ч) | Максимальный секундный (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на хоз.питьевые нужды | 1319,6 | 54,98333 | 15,27315 |
| Расход от произ.предприятия | 329,9 | 13,74583 | 3,818287 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей в СП8.13130.2009 исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 36 м3 в каждом поселке МО   Ломинцевское

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети и не должно превышать 150 м.

# Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения  МО  Ломинцевское"

## 4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО  Ломинцевское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Ломинцевское.

- Строительство станции обезжелезивания.

- Обеспечение потребности в водных ресурсах.

## 4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Ломинцевское.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО  Ломинцевское отсутствуют.

## 4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО  Ломинцевское.

Схема водоснабжения

МО  Ломинцевское питается от водозаборной скважины.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах  .

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

# Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское"

## 5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО  Ломинцевское.

Зоны санитарной охраны

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП32.13330.2012 границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СП32.13330.2012.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок)».

## 5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке МО Ломинцевское.
Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.

# Раздел 6. "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО  Ломинцевское"

# Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО   Ломинцевское"

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.  Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей, таких как "Grundfos" и "Wilo".

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

- Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение (в процентном соотношении от численности населения) обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

4. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по

отношению к общему числу абонентов, в процентах):

-население

-промышленные объекты

-объекты социально-культурного и бытового назначения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

# Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения  МО Ломинцевское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

По данным Администрации МО Ломинцевское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.