ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ.

Муниципальный контракт

№ 87/08    от 02.09.2008 г.

ДИРЕКТОР  			                                               А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА                                                         А. Г. ПИМКИН

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                                   		    А. П. МАКАРОВ

ТУЛА, 2009 г.

С О С Т А В   А В Т О Р С К О Г О   К О Л Л Е К Т И В А:

Заместитель директора                                          А. Г.  Пимкин

Руководитель проекта				     А. П.  Макаров

Архитектор                                                               Л. Г.  Балашова

Архитектор                                                               Е. Ю. Забродина

С О С Т А В   П Р О Е К Т А:

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ломинцевское.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Ломинцевское.

Б. Графические материалы:

1)   Основной чертеж генерального плана (схема 1);

2)   Схема функциональных зон (схема 2), Схема границ муниципального

образования (схема 3), Схема границ территорий и земель (схема 5);

3)   Схема ограничений использований территории (схема 4);

4)   Схема инженерно-технического обеспечения (схема 6);

5)   Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (схема 7);

6)   Схема учреждений и предприятий обслуживания (схема 8).

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ломинцевское.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Ломинцевское.

Б. Графические материалы:

7)   Схема современного использования территории (схема 9).

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

2.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

2.5. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ.

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

4.3. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

4.4. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

5.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

5.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА.

5.4. СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПРИРОДНЫЙ КАРКАС.

5.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

5.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

8. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектным бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 87/08 от 02.09.2008 г. с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом градостроительной стратегии.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия генеральных планов, разработанных ранее на проектируемые территории;

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием 2006 г., формированием муниципального образования;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области» №785 - ЗТО от 29.12.06 г. (в ред. Закона от 19.12.2008 г.);

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования,

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

1. Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

2. Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области. (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

3. Материалов о прогнозах социально-экономического развития города, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, данных статистической информации, комплексных программ развития территории, картографических материалов ФГУП ЦТМП «Центрмаркшейдерия», выполненных в 2008 году.

Проект включает части:

1. Положения о территориальном планировании МО Ломинцевское.

2.Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Ломинцевское.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01 2008г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до-2030 г.

с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития, принят период 30 лет – 2040 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основная задача – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей поселения, предпринимателей и инвесторов, при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Цель проекта – разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей природной среды, интегрированных в пределах рассматриваемой территории путем их комплексной организации.

Стратегической социально-экономической и градостроительной целью является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, с высоким социально-экономическим уровнем, соответствующим имеющемуся потенциалу, ее устойчивое развитие.

Цель, поставленная документами территориального планирования, определяет стратегические задачи:

- восстановление утраченного потенциала;

- достижение устойчивости социально-экономического развития;

- приоритетное развитие конкурентоспособных направлений хозяйства и подъем депрессивных;

- повышение агропромышленного, рекреационного и инфраструктурного освоения территории,

- формирование территорий хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности – ключевых кластеров, потенциальных территорий для размещения объектов капитального строительства;

- интенсивное развитие промышленности строительных материалов для поступательного развития строительного комплекса;

- в качестве приоритетного направления развития агропромышленного комплекса –развитие животноводства, как фактора, обеспечивающего экономическую устойчивость;

- возврат в сельскохозяйственный оборот выведенных из оборота и неиспользуемых пахотных земель;

- пропорциональное развитие сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье;

- сохранение и восстановление природного, исторического и культурного наследия;

- упорядочение, совершенствование в целях соответствия современным требованиям системы транспортных и инженерных коммуникаций;

-  охрана окружающей среды и рационального природопользования в связи с напряженной экологической ситуацией, обусловленной значительным количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросом сточных вод и неорганизованной переработкой отходов производства.

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – поселок Ломинцевский.

Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов МО Ломинцевское от 12.04.2006г. № 6-1, зарегистрирован 15.05.2006г.

Население муниципального образования составляет:

- по состоянию на 01.01.2008 г. - 5530 чел.

Территория муниципального образования – 7791 га.

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части МО Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Табл. 2-1

Состав территории муниципального образования и количество населения

по состоянию на 01.01

| Перечень населенных пунктов, входящих в состав МО | Численность населения по каждому населенному пункту (чел.) |
| --- | --- |
| пос. Маевка д. Гора Услань с. Ломинцево д. Б.Кожуховка д. Панарино д. М.Кожуховка д. Соломасово д. Смирное пос. Залесный с. Мясоедово д. Деминка пос. Мостовской д. Городна с. Старая Колпна д. Шевелевка д. Подиваньково д. Щекино д. Косое д. Усть-Колпна пос. Ломинцевский пос. Социалистический пос. Октябрьский пос. Шахты 22 пос. Шахты 24 пос. Шахты 25 пос. Казначеевский Дома Промкомбината пос. Рудный пос. Шахты 20 пос. Шахты 21 | 1 23 148 38 73 30 22 18 33 185 71 34 66 359 414 189 43 13 38 2094 738 75 65 177 89 25 8 79 159 223 |
| ВСЕГО | 5530 |

На западе территория МО граничит с МО г. Щекино, МО р.п. Первомайский, МО Головеньковское; на северо-востоке – с МО Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с МО Костомаровское.

По территории МО Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры - основа экономического роста муниципального образования Ломинцевское.

2.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

В проекте генерального плана произведена градостроительная оценка территории муниципального образования для определения имеющегося потенциала развития и определения проблем, требующих разрешения.

Проектом выполнен анализ:

- состояния природно-ресурсного потенциала и направлений по сохранению и дальнейшему развитию ресурсной базы;

- состояния окружающей среды и задач по её оздоровлению;

- состояния экономической базы развития, производственного потенциала и стратегических направлений развития;

- сложившегося аграрного сектора и мер по формированию эффективных агропромышленных кластеров;

- демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов;

- транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры;

- состояния и комплексных мер по развитию жилищного строительства;

- характера культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания, с приоритетными направлениями развития культурного потенциала, межселенного обслуживания населения,

- состояния и мероприятий по охране и использованию культурного наследия.

По совокупности природных и техногенных факторов выполнена комплексная оценка территории, в результате которой выделены зоны, наиболее благоприятные для различных видов деятельности и определены меры по их эффективному использованию.

Природные условия.

Территория расположена в северо-восточной части Среднерусской возвышенности, на границе лесной и лесостепной зон.

Климат – умеренно-континентальный.

Территория по климатическому районированию для строительства относится к IIВ строительно-климатическому району.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Почвы. На территории представлены почвы: серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные.

Растительность и животный мир разнообразны.

Смешанные и широколиственные леса, представлены дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками. Животный мир представлен беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

Рельеф определяется положением в северной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Деготны, представляет собой равнинно-волнистую поверхность разной степенью расчленения.

Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями, реками и водоемами. К наиболее крупным относятся реки Упа, Деготня.

Геологическое строение и гидрогеологические условия.

Планируемая территория расположена в пределах южного крыла Подмосковной синеклизы и приурочена к центральной части Подмосковного буроугольного бассейна.

В геологическом строении принимают участие осадочные породы различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Для проектируемой территории характерно частое чередование водоносных и водоупорных слоев, небольшой мощности.

Физико-геологические процессы.

В пределах планируемой территории МО Ломинцевское развиваются разнообразные экзогенные процессы и явления. Опасными геологическими процессами являются карстово-суффозионные, просадочные, оползневые, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение, подрезки склонов, уничтожение и нарушение растительного покрова, и т.д.).

Подработка территории горными выработками – основной техногенный фактор проявления карста, просадочности, сдвижения пород.

Инженерно-геологические условия.

На основании анализа инженерно-геологических условий и инженерно-строительного районирования в пределах территории выделены следующие зоны по условиям строительства:

1. С условиями средней сложности;

2. Со сложными условиями;

3. С условиями особой сложности;

4. Не рекомендуемыми для градостроительного освоения.

Полезные ископаемые.

Основным полезным ископаемым на территории являлся бурый уголь. В настоящее время месторождения, в основном, выработаны.

Крупных месторождений строительных материалов не числится.

Экологическое состояние.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория Ломинцевского муниципального образования входит в состав крупного промышленного региона с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной и аграрной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов;

- транзитные ЛЭП;

- добыча пресных подземных вод;

- транспорт;

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционирован-ных свалках,  загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

Территория продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сложившаяся в регионе эколого-радиологическая обстановка самым негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту заболеваемости.

На основе комплексного градостроительного анализа установлено, что территория проектируемого муниципального образования имеет неоднородную структуру по характеру использования, градостроительному освоению. При наличии плодородных почв, водных, растительных, территориальных и других ресурсов МО Ломинцевское подвержено значительным отрицательным воздействиям на экологию, имеет высокий процент износа основных производственных, жилищно-коммунальных инженерных структур, демографические проблемы.

В рассредоточенных мелких населенных пунктах уровень благоустройства, инженерного оборудования, транспортного обслуживания низок.

Для устойчивого развития территории, имеющей высокий потенциал для осуществления аграрной, производственной, культурно-оздоровительной деятельности, необходим комплекс градостроительных мер по созданию комфортной среды обитания, благоприятной для инвестиций.

2.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Проектом выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- заболоченные территории;

- подработанные территории;

- особо охраняемые природные территории;

- территории охраны объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры).

- территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов

и скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных

объектов;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

- территории санитарного разрыва автомобильных дорог, железной дороги;

- территории полосы отвода железных дорог, автодорог;

2.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Территория муниципального образования Ломинцевское в границах установленных Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г.Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области» составляет 7791 га.

Использование территории муниципального образования складывается из земель сельхоз назначения, площадей под природными объектами (лесами, водоемами), транзитными инженерными коммуникациями, коллективными садами, землями населенных пунктов, неиспользуемыми площадями, нарушенными техногенными и природными отрицательными воздействиями.

В границах территории муниципального образования сформированы площадки для размещения жилищного и производственного освоения:

- площадью 350 га в районе д. Городна (производственного);

- площадью 6 га на участке бывшей шахты № 21 (производственного);

- площадью 3 га на участке бывшей шахты № 26 (производственного).

Подготовлено и выдано постановление о предварительном согласовании размещения завода деревообработки и изготовления легких металлоконструкций ПК «Велросс» в 810 м северо-восточнее   с. Старая Колпна

Территории, нарушенные оползневыми, просадочными, эрозионными процессами, горными выработками, занятые терриконами закрытых шахт при проведении мероприятий по их восстановлению, также будут включены в использование.

2.5. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ.

Территория, включенная в состав МО Ломинцевское, имеет богатую событиями историю. В 16 веке с. Ломинцево, Соломасово, Мясоедово, Панарино имели оборонительные сооружения для борьбы с монголо-татарами.

На территории деревень жили и гостили деятели культуры 19 века из окружения А. С. Пушкина, декабристы.

Культурной ценностью села Ломинцево была, уничтоженная в период фашистской оккупации, Ломинцевская народная библиотека, насчитывавшая около тысячи редких книг.

В деревне Городна сохранилось здание начальной школы, которую в 1863 году открыл Л. Н. Толстой.

Архитектурный памятник местного значения располагается в с. Мясоедово бывшая Введенская церковь, построенная в 1681 году. Состояние полуразрушенное.

В с. Ломинцево находится бывшая церковь Святого Георгия построенная в 1750 году.

Памятник Великой Отечественной войны в с. Ломинцево - Братская могила с захоронением воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г.

В д. Городна расположено селище-городище, в д. Деминка, с. Мясоедово – селища; в д. Смирное, с. Ломинцево, д. Панарино, д. Гора Услань, д. Соломасово, Б. Кожуховка, д. Деминка, с. Мясоедово - оборонительные сооружения.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития МО Ломинцевское. На этой базе сформированы отрасли специализации территории: промышленное производство, аграрное производство, рекреационно-оздоровительный комплекс. В границах муниципального образования проходят магистральные газопроводы, ЛЭП, линии связи. Обслуживание внешних коммуникаций входит в специализацию территории.

Примыкающее к административному центру района МО г. Щекино и МО п. Первомайский, расположенное в пределах часовой транспортной доступности от областного центра, МО Ломинцевское входит в систему городской агломерации. Исторически территория принадлежит развитому промышленному району, с угледобывающими предприятиями, насыщенному инженерными коммуникациями, подавляющая часть населения которого была занята в промышленном производстве. Социально-экономические преобразования, закрытие угольных шахт, банкротство сельхозпредприятий, разрушение материальной базы предприятий явились причиной сложной ситуации в экономике на территории муниципального образования.

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития МО Ломинцевское. На этой базе сформированы отрасли специализации территории: промышленное производство, аграрное производство, рекреационно-оздоровительный комплекс. В границах муниципального образования проходят магистральные газопроводы, ЛЭП, линии связи. Обслуживание внешних коммуникаций также входит в специализацию территории.

Традиционно производственная функция территории поселения имела промышленную направленность. До середины 90-х годов XX века на территории поселения действовали несколько шахт по добыче бурого угля, которые составляли основу промышленного производства. После закрытия шахт доля промышленности в валовом продукте МО значительно уменьшилась.

Негативные процессы, вызванные общероссийскими причинами, особенно в животноводстве,  не обошли стороной и сельскохозяйственную отрасль поселения, которая также пришла в упадок. В настоящее время, учитывая политику государства, роль сельскохозяйственного производства в укреплении экономической базы, будет постепенно возрастать.

На территории МО возникли новые предприятия различных организационно-правовых форм (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью – в промышленности, крестьянские фермерские хозяйства -  в сельском хозяйстве).

Таблица 3.1-1

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ.

| Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |
| 1. ООО «Строитель» | изготовление оконных и дверных блоков, бетона и раствора | Общество с ограниченной ответственностью |
| 2. ООО «Раритет» | изготовление оконных блоков | -«- |
| 3. ООО «Акрин» | изготовление акриловых красок | -«- |
| 4. ООО «Базальтовые технологии» | изготовление утепленных матов для полов | -«- |
| 5. Филиал ЗАО «Внешстрой» | изготовление металлочерепицы, ванн и др. стройматериалов | ЗАО |
| 6. База ООО «Спецподземстрой» | подземной строительство сетей канализации, водоводов, газопроводов, теплотрасс | ООО |
| 7. Промбаза АБЗ ГУП ТО «Щекинского ДРСУ» | выпуск асфальтобетонной смеси для ремонта и строительства автодорог | Государственная |
| 8. Филиал завод «Прогресс» ЗАО «Тулажелдормаш» | изготовление деталей и запасных частей для спецтехники по строительству, ремонту и восстановлению дорожных сетей | ЗАО |
| 9. ООО «Щекинобумпром» | производство картонных коробок | ООО |
| 10. ОАО «Металлоторгсервис» | сдача в аренду площадок для складирования | ОАО |
| 11. ООО «Компания С.Т.Д.» | изготовление пиломатериалов | ООО |
| 12. ИП Сергеев | изготовление и реализация растворов для строек | частная собственность |
| 13. ИП Костерев | изготовление шлакоблочного кирпича и бордюрной плитки | частная собственность |
| 14. ОАО «Керамика» п. Ломинцевский | производство строительного кирпича | Открытое акционерное общество |
| 15. УЮ 400/7 п. Социалистический | металлургическое производство и производство металлических изделий |  |
| 16. ЗАО «САМП-Р» | хранение нефтепродуктов | ЗАО |
| Сельскохозяйственное производство: |  |  |
| СПК «Ломинцево» | производство сельхозпродукции | кооперативная |
| К Ф Х – 3 шт. |  |  |
| личные подсобные хозяйства – 1873 шт. |  |  |
| Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
| Ж К Х филиал «Ломинцевожилстрой» ЗАО «Жилстройсервис» | Управляющая компания ЖКХ | ЗАО, частная |

В настоящее время основные производственные площадки группируются в п. Ломинцевский, п. Социалистический, д. Шевелевка.

Таблица 3.1-2

ОБЪЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

| Годы | Щекинcкий район, всего | МО Ломинцевское |
| --- | --- | --- |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов |  |
| 2008 | 10,560 | 0,041 |
| 2009 | 10,560 | 0,041 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 4,411 | 0,105 |
| 2009 | 4,411 | 0,105 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 52,157 | 0,124 |
| 2009 | 52,157 | 0,124 |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и организациях, тыс. голов |  |
| 2008 | 8,331 | 0,041 |
| 2009 | 8,331 | 0,041 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 2,963 | 0,018 |
| 2009 | 2,963 | 0,018 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 50,359 | 0,180 |
| 2009 | 50,359 | 0.180 |
|  | Поголовье КРС в хозяйствах населения, тыс. голов |  |
| 2008 | 2,523 | 0,105 |
| 2009 | 2,523 | 0,105 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 1,448 | 0,105 |
| 2009 | 1,448 | 0,105 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 1,798 | - |
| 2009 | 1,798 | - |

Земли муниципального образования, вовлеченные в сельскохозяйственное производство, распределяются по сельхозугодиям в соответствии с данными, приведенными в таблице 3.1-3.

Таблица 3.1-3.

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ

| СЕЛЬХОЗУГОДИЯ | Щекинский район, всего | МО Ломинцевское |
| --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь, землепользователей сельскохозяйственным производством, тыс. га |  |  |
| 2008 | 112,745 | 5,736 |
| 2009 | 112,745 | 5,736 |
| Все сельскохозяйственные угодия |  |  |
| 2008 | 69,665 | 2,445 |
| 2009 | 72,219 | 3,349 |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2008 | 56,670 | - |
| 2009 | 56,670 | - |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2008 | 4,936 | - |
| 2009 | 4,936 | - |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2008 | 10,876 | 1,530 |
| 2009 | 10,876 | 1,530 |
| Пашня |  |  |
| 2008 | 62.249 | 0,635 |
| 2009 | 62,249 | 0,635 |
| В том числе |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2008 | 50,020 | - |
| 2009 | 50,020 | - |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2008 | 4,709 | - |
| 2009 | 4,709 | - |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2008 | 7,520 | 0,635 |
| 2009 | 7,520 | 0,635 |
| Сенокосы и пастбища |  |  |
| 2008 | 6,088 | 0,874 |
| 2009 | 6,088 | 0,874 |
| Неиспользуемые сельхозугодия |  |  |
| 2008 | 12,995 | 2,445 |
| 2009 | 15,549 | 3,349 |

Основными задачами в восстановлении и подъеме производства территории является ликвидация факторов, препятствующих его развитию: устаревшей материальной и технологической базы; высоким потреблением энергетических и водных ресурсов; низкой экологической безопасностью; не соответствующих современным требованиям инженерным и транспортным коммуникациям.

Благоприятные климатические условия, богатая история, наличие объектов культурного наследия дают основания для развития в перспективе туризма.

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Таблица 3.2-1.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ НА 01.01.2008 г.

| Показатели | Количество на 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 5530 (100%) |
| По полу: |  |
| Мужчин | 2572 (46,51%) |
| Женщин | 2958 (53,49%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 819 (14,81%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 220 (3,98%) |
| В трудоспособном | 3400 (61,48%) |
| Старше трудоспособного | 1311 (23,71%) |

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществить:

- общий подъем уровня жизни;

- увеличить капиталовложения на питание, здравоохранение, физическую культуру, жилищное строительство, организацию отдыха;

- меры по предотвращению смертности в результате чрезвычайных ситуаций, автокатастроф;

- мероприятия по охране окружающей среды, в особенности воздушного и водного бассейнов от техногенных воздействий, по предупреждению последствий стихийных природных явлений;

- продуманную миграционную политику;

- активную демографическую политику, стимулирующую более высокую рождаемость.

Выравнивание демографической ситуации возможно, в частности, за счет переезда в Россию русского и русскоязычного населения. Всем желающим вернуться на историческую родину следует создавать максимально благоприятные условия, включая выбор района, полностью используя профессиональный потенциал переселенцев.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет в среднем на 30%.

Структура населения муниципального образования приведена в табл. 3.2-2.

Таблица 3.2-2.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

| Наименование показателя | На 01.01.08 г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 5530 (100%) |
| По полу: |  |
| мужчин | 2572 (46,51%) |
| женщин | 2958 (53,49%) |
| По возрасту: |  |
| моложе трудоспособного | 819 (14,81%) |
| из них детей в возрасте 1-6 лет | 220 (3,98%) |
| в трудоспособном | 3400 (61,48%) |
| старше трудоспособного | 1311 (23,71%) |
| Число родившихся |  |
| всего, человек | 34 |
| на 1000 населения | 6,15 |
| Число умерших |  |
| всего человек | 134 |
| на 1000 населения | 24,23 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| всего, человек | 100 |
| на 1000 населения | 18,08 |
| Миграционный прирост (убыль) |  |
| всего, человек | 7 |
| на 1000 населения | 1,27 |

Анализ  данных показывает, что темпы уменьшения численности населения за последний период снизились. Проектом принята условная стабилизация количества населения в границах территории в рамках существующей численности и заложен 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 5500 - 6080 человек.

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Общая площадь аварийного жилого фонда 1,0 тыс. кв. м.; ветхого – 20,6тыс. кв. м.

По материалу стен капитальные – 46,7 тыс. кв. м., деревянные и смешанные – 94,5 тыс. кв. м.

Таблица 3.3.-1.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛОГО ФОНДА ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.): | Количество- |
| --- | --- |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Существующая обеспеченность общей площадью, не считая ветхого и аварийного, составляет – 23 м2/чел.

С учетом того, что жилой фонд, большей частью, представлен частной усадебной и секционной 2-х этажной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

В первоочередные мероприятия включено строительство 2-этажного жилого дома по ул. Пролетарская в п. Ломинцевский (2100 м2).

К расчетному сроку ориентировочная обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит 30 м2/чел.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2008 году, схеме территориального планирования МО Щекинский район, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

Населенные пункты территории являются частью Тульской агломерации. Близость городов – центра Тульской области и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания для сельских населенных пунктов, ориентированную на развитие транспортных связей и выездные формы обслуживания. Развитая транспортная сеть и близость районного центра культурно-бытового обслуживания позволяют для части населенных пунктов МО Ломинцевское, расположенных в северно-западной зоне, иметь культурно-бытовое обслуживание более высокой ступени. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, культурного и торгового назначения.

Центр муниципального образования п. Ломинцевский формируется в качестве подцентра в многоступенчатой системе обслуживания.

Таблица 3.4-1

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО_БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Наименование объекта | Вид деятельности | Принадлежность и требуемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| 1. МДОУ «Ломинцевский дет сад № 44» 30 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 2. МДОУ «Ломинцевский дет сад № 45» 44 места | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 3. МДОУ «Социалистический дет. Сад №60» 17 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 4. МДОУ «Шевелевский дет. Сад № 50» 12 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 1. МОУ «Ломинцевская СООШ №22» 480 уч. | Обучение детей | муниципальная |
| 2. МОУ «Социалистическая СООШ № 18» 200 уч. | Обучение детей | муниципальная |
| 3. МОУ «Казначеевская ООШ № 32» 160 уч. | Обучение детей | муниципальная |
| 4. МОУ «Ломинцевская ООШ №35» 160 уч. | Обучение детей | муниципальная |
| 5. МОУ «Социалистическая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» 150 уч. |  |  |
| Здравоохранение |  |  |
| ГУЗ «Ломинцевский хоспис» | лечение онкобольных | государственное |
| Ломинцевский участок МУЗ «Советская городская больница» | оказание медицинских услуг населению | муниципальная |
| Мясоедовский ФАП | оказание медицинских услуг | муниципальная |
| Казначеевский ФАП | оказание медицинских услуг | муниципальная |
| Социалистический ФАП | оказание медицинских услуг | Муниципальная Стр. нового зд. |
| Спортсооружения |  |  |
| Тренажерный зал 6 мест |  |  |
| Культура |  |  |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» ПДК Ломинцевский 150 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | стр. нового культурно-спортивн. Комплекса |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» СДК Мясоедово 100 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | стр. нового здания под клуб и библиотеку |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» СДК Ломинцево 100 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | ремонт |
| Ломинцевская поселковая библиотека 40271 книги |  | ремонт |
| Социалистическая поселковая библиотека 6045 кн |  | стр. нового здания |
| Ломинцевская сельская библиотека 7754 книги |  | ремонт |
| Шевелевская сельская библиотека 10957 книг |  | ремонт |
| Мясоедовская сельская библиотека 5541 книг |  |  |
| Торговля и бытовое обслуживание |  |  |
| Предприятия мелкорозничной торговли 11 шт | торговля | частная |
| Предприятия по торговле смешанными товарами 5 шт. | торговля | частная |

В с. Старая Колпна, с учетом пожеланий жителей этого населенного пункта и близлежащих населенных пунктов Шевелевка и Подиваньково, предлагается восстановить ранее работавший фельдшерско-акушерский пункт.

Продолжение таблицы 3.4-1

| Предприятия по торговле продовольственными товарами 1 шт. | торговля | частная |
| --- | --- | --- |
| Баня МО Ломинцевское на 16 мест | Бытовые услуги | муниципальная |
| Филиал Тульского ОСБ 8604/0145 | Банковские услуги | государственное |
| Транспорт и связь |  |  |
| Почтовое отделение связи п.Ломинцевский | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи п.Социалистический | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи п. шахты 20 | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи с.Ломинцево | почтовые услуги | федеральная |

Рекреационный комплекс является важным фактором в формировании системы обслуживания. В настоящее время проблемы состояния экологии и экономические трудности препятствуют полноценному развитию рекреационных функций территории. На территории МО Ломинцевское, не имеющего заметных рекреационных ресурсов, все же необходимо развивать объекты кратковременного отдыха и оздоровления местного значения. В частности, места кратковременного отдыха, возможно, развивать в с. Мясоедово, с. Ломинцево.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основная концепция градостроительного развития территории строится на упорядочении планировочной структуры и оптимальном функциональном зонированием в целях создания благоприятного для проживания и хозяйственно-экономической деятельности пространства.

Планировочными осями, формирующими территориальную структуру, являются долины рек Упы, Деготны. Наиболее ценными для градостроительного и хозяйственного освоения, они формируют систему расселения и основные планировочные зоны.

Главными транспортно-планировочными осями являются автодороги местного значения, проходящие в направлении северо-запад – юго-восток, от центра района Щекино до центра муниципального образовании п. Ломинцевский.

Магистральные инженерные коммуникации пересекают территорию МО с севера на юг и с запада на восток.

Основные планировочные зоны представлены:

- территориями рабочих поселков;

- территориями сельских населенных пунктов;

- территориями аграрного назначения;

- производственными территориями;

- полосами инженерных и транспортных коммуникаций.

Особенностью размещения населенных пунктов проектируемого муниципального образования является их тяготение к внешним границам территории, где расположены: г. Щекино на западе, северный лесной массив, река Упа на юго-востоке.

В целях регулирования планировочной организации проектом предлагаются следующие мероприятия:

- осуществление комплекса мер по охране окружающей среды;

- сохранение и развитие исторической и природной структуры с выделением охранных и ландшафтных зон;

- реконструкцию и благоустройство сложившейся сети поселений;

- развитие центров размещения производства и учреждений обслуживания;

- реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- ликвидация последствий техногенного освоения территории, освобождение площадок, занимаемых терриконами бывших шахт;

- реконструкцию и комплексное благоустройство существующих жилых зон, общественных центров;

- комплексное освоение районов нового жилищного строительства;

-формирование инвестиционно привлекательных площадок размещения объектов капитального строительства;

-развитие спортивных и рекреационных зон, формирование многофункциональной системы озеленения.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

Функциональное зонирование – основной инструмент регулирования градостроительной деятельности, который устанавливает параметры использования территории обязательные для всех ее участников, сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными функциональными зонами являются:

- Специально охраняемые территории –  местности лечебно-оздоровительного значения, зоны массового отдыха, лесные массивы с ограниченным режимом эксплуатации, лесопосадки вдоль автодорог. Исторические и архитектурные памятники, зоны культурного значения, сохраняемые вместе с окружающей их природой.

- Территории для развития населенных мест и производственных площадок;

- Сельскохозяйственные территории различного профиля, ограниченные для изъятия ценных земель на нужды строительства.

- Леса, предусмотренные для эксплуатации.

- Территории транспорта различных видов, его сооружений, и защитных зон.

- Исключаемые территории – неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям, над залеганиями полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны, специального назначения.

В проекте выполнено градостроительное зонирование для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

К основным территориальным зонам относятся:

- жилые зоны различных строительных типов; зоны застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами; зоны садово-дачных участков;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны рекреационного назначения: леса, зоны отдыха; спортивные комплексы и сооружения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения – полигоны ТБО;

- зоны перспективного градостроительного развития.

Помимо основных функциональных зон проектом сформирована пригородная зона примыкающая к территории МО г. Щекино, обусловленная развитием городской агломерации. Особенностью этих территорий являются непрерывность застройки, тесные производственные и социальные связи с городом Щекино, общность транспортных и инженерных коммуникаций.

Система территориально сближенных и экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных устойчивыми культурно-бытовыми и производственными связями, с общей социальной и технической инфраструктурой качественно новая форма расселения, продукт современной урбанизации.

Зоны с особыми условиями использования территорий.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Положение об охранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» N 900 (2001 г.) и Постановлением губернатора Тульской области от 23.06.1997 N 255 «Об утверждении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Виды и режим использования месторождений полезных ископаемых определяются по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного правового акта местного самоуправления «Правила землепользования и застройки МО Ломинцевское.

4.3. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана МО Ломинцевское учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ.

Памятники истории и культуры, представленные зданиями церквей Св. Георгия(1750 г.) в с. Ломинцево и – Введения во храм Пресвятой Богородицы (1681 г.) в с. Мясоедово; памятники археологии в д. Городна селище-городище, в д. Деминка, с. Мясоедово – селища; в д. Смирное, с. Ломинцево, д. Панарино, д. Гора Услань, д. Соломасово, Б. Кожуховка, д. Деминка, с. Мясоедово – оборонительные сооружения; а также памятник истории в с. Ломинцево – Братская могила с захоронением воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. подлежат сохранению, восстановлению. В целях обеспечения сохранности и рационального использования памятников истории и культуры необходимо выполнить в специализированной организации проекты охранных зон.

В деревне Городна  здание начальной школы, которую в 1863 году открыл

Л. Н. Толстой, также целесообразно сохранять.

При разработке генерального плана МО Ломинцевское учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ.

Перечень имеющихся объектов культурного наследия на территории поселения представлен в таблице 4-1.

Табл. 4-1

ПАМЯТНИКИ

Градостроительства и архитектуры

| Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на госохрану | Категория охраны Р- регионального зн. М – местного зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы | с. Мясоедово | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ (памятники Великой Отечественной войны) |
| Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну | с. Ломинцево, 300 м юго-западнее села | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |
| Выявленные памятники культурного наследия |
| Церковь великомученика Георгия, 1750 г. | с. Ломинцево | Пост. Главы админ. Г.щекино и Щекинского р-на от 07.04.93 №591 | М |
| Памятники археологии |
| Городище | вблизи д. Городна | №176 | Ф |

4.4. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

Формирование планировочной структуры территории, принципов функционального зонирования решается с учетом местоположения МО Ломинцевское в составе Тульской территориальной системы, в зоне влияния которой находится Щекинский район.

Для современного размещения производительных сил и расселения характерно развитие больших городов и возникновение вокруг них быстро развивающихся скоплений населенных мест.

Тульская городская агломерация охватывает территорию площадью 3,8 тыс. кв. км. Численность городского населения агломерации составляет 1139000 человек, в том числе в городе-центре – 535000 человек, в ядре агломерации – 581000 человек.

Город Щекино – неотъемлемая часть городской агломерации сложившейся вокруг г. Тулы –  группы близко расположенных городов, поселков, других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, формирующими маятниковую миграцию.

Территория городской агломерации, расположенная за пределами главного города, должна быть правильно зонирована для сохранения открытых пространств, зеленых зон, сельскохозяйственных территорий. Несмотря на многообразные связи внутри агломерации, необходимо предотвращать срастание населенных мест.

Для структуры Тульской агломерации характерно сочетание секторного развития (вдоль основных радиальных транспортных осей, сходящихся к центру) и поясного зонирования, при котором вокруг главного города формируется зеленый пояс, ограничивающий разрастание городской застройки.

Город Щекино относится к категории городов-спутников, за пределами зеленого пояса обладающих собственной градообразующей базой. Муниципальное образование Ломинцевское примыкает к границе МО город Щекино, в генеральном которого предусматривается расширение территории, в том числе за счет территории МО Ломинцевское.

Решение об изменении границ МО Ломинцевское в перспективе возможно на этапе согласования границ с МО город Щекино.

Основная функция территории МО Ломинцевское в структуре агломерации – промышленное производство.

В ближайшей перспективе  в структуре расселения предполагаются глубинные качественные изменения, связанные с развитием систем связи, транспорта, организации сферы обслуживания.

Построение рациональной системы расселения – центральная задача проектирования.

Сложившаяся система расселения имеет рассредоточенный характер, связанный с местами приложения труда.

Местные (локальные) системы формируются в пределах административных границ одноименных муниципальных образований сельских поселений. Поселок Ломинцевский – административный центр МО, одновременно – центр местной, локальной системы расселения. Районный центр – центр муниципального района, на основе которого формируется система местных (локальных) центров.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

5.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- сохранение градостроительного и архитектурного характера промышленных поселков, застроенных по генеральным планам;

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а на расчетный срок до 30 м2/чел.

5.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Современная социальная инфраструктура по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Небольшая величина сельских поселений, слабые транспортные связи сельских населенных мест с районным центром, неудовлетворительное состояние автотранспортной сети, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Тульской области, предложенная в Схеме территориального планирования, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

В новых социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных, видов обслуживания.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания:

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

Образование: реконструкция существующих общеобразовательных, и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

Культура и искусство: развитие учреждений культуры, представляющих различные виды культурных услуг населению (культурно-досуговое, библиотечное обслуживание), строительство и реконструкция существующих объектов культуры и искусства, строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры. Духовно-религиозный потенциал территории является частью историко-культурного наследия, поэтому рассматривается в едином с ним комплексе.

Строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых комплексных учреждений.

Торговые объекты и объекты общественного питания, как наиболее экономически эффективные в зоне туристических маршрутов размещать в соответствии с градостроительными требованиями к качеству застройки, с учетом функций загрузки, стоянок автотранспорта, формированию ансамблей. Особенное значение имеет сбор и утилизация отходов.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС Тульской области, в зону влияния которого включена территория проектируемого муниципального образования, является важным фактором в формировании системы обслуживания.

Для регулирования природопользования и прохождения туристических маршрутов целесообразно разработать Комплексную схему формирования системы обслуживания и размещения основных объектов. Места длительного отдыха развивать в с. Мясоедово, с. Ломинцево.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе проектом Схемы территориального планирования Тульской области приняты стратегические направления развития, ориентированные на ближайшие двадцать лет, которые включают:

- формирование кластеров промышленного типа (машиностроительного, химического, топливно-энергетического, агропромышленного);

- реализацию отраслевых программ и программ крупных предприятий, инвестиционных проектов в отраслях хозяйства;

- восстановление утраченного промышленного потенциала.

Кластер промышленности строительных материалов формируется на основе предприятий по добыче нерудных строительных материалов и предприятий по производству строительных материалов. Составляющая часть производства строительных материалов – переработка шахтных терриконов.

Восстановление производственных объектов включает как возможность восстановления старого профиля специализации, так и возможность перепрофилирования производства, с использованием имеющихся производственных мощностей и созданием новых производств, освоение новых видов продукции.

Помимо капитального строительства в сфере промышленной деятельности, проектируются мероприятия по строительству инфраструктурных объектов промышленности.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Территория имеет ряд условий для перспективного развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

- благоприятные природные условия для развития основных отраслей сельского хозяйства;

- высокий агропромышленный потенциал;

- выгодное агро-географическое положение (близость рынка сбыта продукции, развитые транспортные связи).

Ускоренное развитие животноводства – основное направление развития АПК Реализация данного направления базируется на стабилизации численности поголовья скота и возрождении отрасли на новой технологической основе.

В соответствии с общей программой социально-экономического развития области предусматривается:

- строительство, реконструкция и модернизация  животноводческих ферм и комплексов с внедрением трудоэнергосберегающих технологий.

- расширение посевных площадей под кормовыми культурами за счет ввода выведенных из хозяйственного оборота пахотных земель.

Основные пути совершенствования территориальной организации агропромышленного производства:

- рациональное использование ресурсов, в первую очередь, земельных, возврат в сельскохозяйственный оборот выведенных из оборота и неиспользуемых пахотных земель (в том числе земельных долевых паев);

- повышение продуктивности пахотных земель, за счет проведение комплекса специальных мероприятий (агролесомелиоративных, включающих природоохранные лесозащитные, противоэрозионные);

- пропорциональное развитие сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, с учетом межрайонного обмена;

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на территории муниципального образования включает предприятия стройматериалов.

В условиях рыночной экономики эффективно развивается малый бизнес, частные предприятия производящие строительные материалы, конструкции, осуществляющие строительные работы.

Размещение производственных площадок в пределах муниципального образования предполагается с учетом сложившейся планировочной структуры.

Основными направлениями улучшения организации и экономической эффективности использования производственных территорий являются:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую ситуацию, проведение мероприятий по сокращению зон вредности;

- переход от экстенсивного использования имеющихся производственных территорий к интенсивному за счет увеличения плотности застройки, капитальности производственных объектов;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной территории, её благоустройство и формирование многофункциональных центров обслуживания в производственных зонах.

5.4. СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ. ПРИРОДНЫЙ КАРКАС.

### Формируемый природный каркас территории муниципального образования включает элементы системы озеленения и природно-рекреационных зон различаемых по функциональному назначению, режиму использования и охраны.

### Основу составляют лесные массивы в северной и восточной части муниципального образования, выполняющие функции природоохранные, рекреационные, оздоровительные, рекреационные.

### Важное место в проектируемой структуре озеленения занимают:

- ландшафты водных пространств – озелененные долины рек и ручьев, озер, искусственных водоемов;

### - озеленение прибрежных полос водоохранных зон;

- крупные площадки коллективных садоводческих образований, озеленение которых, помимо рекреационных функций, имеет природоохранную функцию восстановления территории нарушенной шахтными выработками;

- озеленение терриконов;

- периметральное озеленение производственных и коммунальных площадок, озеленение санитарно-защитных зон;

- внутрипоселковые участки леса, парки, скверы;

- зоны спортивно-парковых комплексов, зоны отдыха;

- озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (озеленение улиц, лечебно-оздоровительных учреждений и пр.).

Природный каркас, включающий озеленение различных типов, рассматривается проектом как единая планировочная структура, требующая сохранения, развития и изучения в целях оптимального использования.

5.5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Транспортная организация территории муниципального образования играет ключевую роль в условиях дробности расселения, перспективного повышения уровня автомобилизации и задач создания комфортных условий жизни.

Перспективное развитие транспортной сети включает реконструкцию сети местных автодорог и капитальный ремонт участков:

- от а/д Подземгаз- Щекино-Ломинцево до д. Деминка -1,5 км;

- от а/д Щекино-Ломинцево до д. Смирное-Соломасово – 2,0 км;

- от а/д Щекино-Ломинцево до д. Усть-Колпна – 5 км

В организации пассажирских перевозок основную долю занимают автобусы и маршрутные такси. С ростом благосостояния увеличится доля личного транспорта. Железнодорожный транспорт на территории муниципального образования сокращает свое значение. Система мобильного культурно-бытового обслуживания к расчетному сроку увеличит зону обслуживания и качественный состав. Грузовые перевозки на проектируемой территории связаны, в основном, с производством сельхозпродукции и строительных материалов и конструкций.

5.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

Существующее положение.

1.Водозабор пос. Ломинцевский расположен на землях МО Ломинцевское в 1,5 км. От пос. Социалистический и в 5 км. От пос. Ломинцевский. Водозабор состоит из 2-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 400 мЗ. Одна артезианская скважина резервная, расположена в 800 метрах от насосной станции 2-го подъёма.

-	первая артскважина №3973 пробурена в 1975 году, дебит – 30 мЗ/час, глубина -55 метров,

установлен насос марки ЭЦВ 10-63-110;

-	вторая артскважина №3961 пробурена в 1974 году, дебит – 35 мЗ/час, глубина -52 метра, установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120;

Насосная станция 2-го подъёма оснащена бактерицидной установкой. Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский напорный, залегает на глубине 15-65 метров, напор – 20 метров. От загрязнений защищен четвертичными отложениями суглинков и глин. Водоупор под водоносным горизонтом имеется. Гидравлической связи с открытыми водоисточниками нет.

Устья и оголовки скважин размещены в кирпичном павильоне размером 3,8хЗ,5 метра, высотой 3,1 метра, скважины оборудованы кранами для отбора проб. Оголовки скважин загерметизированы металлическими заглушками с резиновыми прокладками на болтах. Оголовки скважин расположены на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Двери павильонов закрыты на замок и оборудованы сигнализацией на вскрытие. Замеры уровней воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется счётчик по учёту воды. Имеется санитарная зона 1-го пояса, радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 103 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

2. Водозабор пос. Социалистический расположен на землях МО Ломинцевское, на окраине посёлка. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 100 мЗ.

-	артскважина №2656 пробурена в 1955 году, дебит- 4,8 мЗ/час, глубина-105метров, установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120;

Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский;

Горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 40 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

З.Водозабор дер. Шевелёвка расположен на землях МО Ломинцевское, на окраине деревни. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины (находится на территории насосной станции 2-го подъёма), насосной станции 2-го подъёма и два РЧВ объёмом каждый по 250 мЗ.

-	артскважина №2651, пробурена в 1962 году, дебит- 45 мЗ/час, глубина – 67 метров, установлен насос марки ЭЦВ 8-25-150;

Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский;

Насосная станция 2-го подъёма оснащена бактерицидной установкой. Устье и горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона насосной станции 2-го подъёма, 1-го пояса с ограждением по периметру. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 40 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

4.Водозабор пос.Шахты №20 расположен на въезде в посёлок на территории садоводческого товарищества «Химик». Водозабор состоит из  1-ой артезианской скважины, насосной станции 2- го подъёма и одного РЧВ объёмом 25 мЗ.

-	артскважина №1803, пробурена в 1955 году, дебит – 5,6 мЗ/час, глубина – 15,5 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110;

Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский;

Устье и горловина скважины размещена в кирпичном павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,75 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 50 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

5.Водозабор дер. Смирное расположен на въезде в деревню. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины.

-	артскважина №4082, пробурена в 1975 году, дебит- 35 мЗ/час, глубина – 75 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110;

Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский;

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 10 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

6.Водозабор села Ломинцево расположен на въезде в село. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины.

- артскважина №1326, пробурена в 1955 году, дебит – 34 мЗ/час, глубина – 88,0 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110; Эксплуатируемый водоносный горизонт – упинский;

Устье и горловина скважины размещена в надземном ж/бетонном кольце с перекрытием и крышкой. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок загерметизирован, расположен на высоте 0,5 метров от бетонного днища. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 10 мЗ/час. Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

Проектные предложения

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- разработка проектов охранных зон 2-го, 3-го поясов;

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Водоотведение.

По представленным данным филиала «Ломинцевожилстрой» ЗАО «Жилстройсервис» положение по водоотведению на территории муниципального образования представлено в анкете по водоотведению.

В мероприятиях по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами в схеме территориального планирования Щекинского района включены:

- строительство биологических очистных сооружений в п. Ломинцевский;

- устройство внешней канализации в п. Ломинцевский от жилых домов по улицам Центральная, Шахтерская, Центральный переулок.

В рамках мероприятий по реализации Программы «Экология Щекинского района на 2009-2011 г. г.» в план включена разработка проектно-сметной документации модульных очистных сооружений пос. Ломинцевский.

В сельских населенных пунктах муниципального образования проектом предлагается применение автономных систем биологической очистки сточных вод

Газоснабжение.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

В первоочередные мероприятия включено газоснабжение д. Городна.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории сельского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СниП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «ТГК-4».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» (д.Косое), которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Данные, представленные ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго» по действующим трансформаторным подстанциям приведены в таблице.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 21 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6, 0,4 кВ составляет (данных нет).

Суммарное электропотребление за год на территории МО составляет (данных нет).

На перспективу могут возникнуть проблемы в присоединении новых мощностей в связи с тем, что филиал «Тулэнерго» не располагает на ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» свободными ячейками 6 кВ в ЗРУ – 6кВ. Поэтому необходимо проводить мероприятия по расширению ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево».

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- Замена трансформаторов на более мощные на существующих подстанциях;

- Внедрение системы АСКУЭ;

- Плановая замена кабельных линий 6 кВ и 0.4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП.

Табл. 5-1

СПИСОК  действующих ТП на территории МО Ломинцевское

| № п/п | Диспетчерское наименование | U ТМ | кВ | Источник питания | Кто эксплуатирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4045 | МТП | Дёминка | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 2 | 4046 | МТП | Мясоедово с. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 3 | 4047 | МТП | Мясоедово х.п. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 4 | 4048 | МТП | Смирное | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 5 | 4049 | МТП | Соломасово | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 6 | 4040 | МТП | Кожуховка | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 7 | 4050 | МТП | Панарино | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 8 | 4053 | МТП | Гора-Услань | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 9 | 4034 | МТП | Шевелёвка дер. | 160 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 10 | 4023 | МТП | Ломинцево дер.2 | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 11 | 4051 | МТП | Ломинцево дер. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 12 | 4058 | МТП | Ломинцево школа | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 13 | 4052 | МТП | Ломинцево х.п. | 180 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 14 | 4036 | МТП | Шевелёвка ж.з. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 15 | 4030 | МТП | Подываньково | 160 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 16 | 4679 | МТП | Подываньково 2 | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 17 | 4042 | МТП | Косое дер. | 60 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 18 | 4043 | МТП | Щекино дер. | 60 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 19 | 4044 | МТП | Щекино ферма | 20 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 20 | 4054 | МТП | Усть-Колпна | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 21 | 4114 | МТП | Городна | 100 | 6 | ПС Огаревка ф. Сельэлектро-2 | Щёкинский участок |

Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Ломинцевская, введенная в эксплуатацию в 1970 году. Расположена между п. Ломинцевский и д. Усть-Колпна. К ней ведет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода КС Щекинская – КС Щекино.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 12 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 48,94 км, в том числе среднего давления 20,19 км, низкого давления 28,75 км.

Санитарная очистка.

Санитарная очистка территории сельского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет ООО «Батлер».

Вывоз мусора производится автомашинами-контейнеровозами и мусоровозами на усовершенствованную свалку в районе д. Подиваньково.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом.

Процент охвата территории населенных пунктов планово-регулярной очистки составляет 12,5%.

Общее количество твердых отходов, вывозимое на полигон составляет 3744 т/год. На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. в год накопления бытовых отходов будут составлять ориентировочно 7500 т.

В зимнее время снег с улиц и проездов сбрасывается на обочины, площадки для складирования не предусмотрены, во время гололеда проезжая часть улиц и тротуары посыпаются песком.

Проектные предложения.

Для сбора твердого бытового мусора должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория сельского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятия по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

Средства связи.

Телефонизация

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул.Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции АТС Ломинцевский п. Ломинцевский, пер. Центральный, д.1, тип оборудования АТСК-50/200. Количество телефонных номеров, задействованных в сети сельского поселения, составляет 328 шт.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 446,1 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 60 шт.

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Телевидение

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время на территории области действует региональная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы», предусматривающая средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению. На территории Щекинского района действует программа «Экология Щекинского района на 2009-2011 г.г.».

Экология территории муниципального образования Ломинцевское, подвергающаяся значительным отрицательным воздействиям, требует комплекса мер по ее защите и восстановлению. Проектом прелагаются следующие мероприятия.

Защита от подтопления.

Меры по защите включают:

- строительство и реконструкцию дренажных систем. Целесообразно использовать самотечный закрытый горизонтальный тип дренажа как наиболее экономичный;

- строительство и реконструкцию сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

Необходимо строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм, при использовании современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

Инженерная защита от оползней.

Развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления, застроенных оползневых и оползнеопасных склонов, особенно в пойме р. Упы.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры - регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Тип оползня определяет набор противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи).

К мероприятиям направленным на нейтрализацию техногенных факторов относятся:

- создание устойчивого профиля,

- техническая мелиорация склонов,

- устранение источников искусственного обводнения,

- устранение дефектов вертикальной планировки склонов,

- устранение эрозионных и абразионных подсечек,

- виброизоляция сооружений и механизмов,

- ограничение и запрещение взрывов,

Инженерная защита от эрозии.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения: лесополосы и пруды, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Инженерная защита от просадочности.

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

При необходимости строительства на просадочных грунтах методы борьбы с просадочностью лёссовых пород разделяются на:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой и всех просадочных толщ;

- прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами, устройство столбов - или лент из закрепленного грунта, или заглубление фундаментов;

водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия.

Инженерная защита при проявлении карста.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировлчные, заключающиеся в выработке решений, обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат;

- водорегулирующие и противофильтрационные, предотвращающие опасную активизацию карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий;

- геотехнические, включающие: заполнение карстовых полостей; закрепление закарстованных пород и вышележащих грунтов; прорезку ненадёжных грунтов и заглубление фундаментов в прочные незакарстованные породы, укрепление оснований зданий и сооружений;

- конструктивные, заключающиеся в усилении и улучшении условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений;

- технологические противокарстовые, повышающие надёжность технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замену мокрого технологического процесса сухим и т.д.;

- эксплуатационные, выполняющиеся в период функционирования предприятий, зданий, сооружений и других объектов.

Мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха.

К техническим методам защиты воздушного бассейна от загрязнений относятся:

- строительство очистных устройств на предприятиях;

- повышение степени рассеивания выбросов;

- снижение выбросов применением качественного сырья и топлива, рассредоточение источников загрязнения;

Планировочные методы борьбы включают:

- формирование полноценных санитарно-защитных зон;

- учет при размещении объектов природных факторов: ветрового и температурного режимов, влажности, рельефа местности.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с состоянием очистных сооружений. Эти вопросы нашли своё отражение в принятых экологических программах региона.

Водоохранные зоны

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

На территории поселений водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами.

С учетом ст. 15, ст. 16, ст. 17 водного Кодекса РФ в водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются:

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных  и организация для них летних лагерей, ванн,

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Таким образом, для охраны поверхностных вод необходимо:

- создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредственной близости к источнику загрязнения);

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

Мероприятия по охране подземных вод.

Важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод и, напрямую связанная с ней, очистка речной сети.

Для эксплуатации подземных вод важно, чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока. Требует решения проблема обезжелезивания воды.

Охранные мероприятия включают:

- создание узаконенных зон санитарной охраны II и III поясов;

- снижение локальной нагрузки на водоносные горизонты;

- строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации;

- тампонаж всех бездействующих скважин;

- разработку технико-экологических схем хозяйственно-питьевого водоснабжения, регулирование объёма используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- осуществление контроля за состоянием подземных вод.

Мероприятия по охране почв.

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- совершенствовать систему сбора и переработки ТБО;

- осуществить обустройство существующих свалок, обеспечить контроль за их эксплуатацией;

Реконструкция территорий нарушенных добывающей промышленностью.

Восстановление и обогащение природного ландшафта включает мероприятия:

- рекультивацию после горных выработок – облесение карьеров и провалов, устройство в них водоемов, полную засыпку под застройку, разбор терриконов, залесение восстановленных территорий.

Для улучшения общего состояния окружающей среды проектом предлагается:

- включить территории муниципального образования в региональную систему экологического мониторинга с ведением баз данных о состоянии окружающей среды, развитии опасных геологических процессов;

- сформировать нормативно-правовую базу обеспечивающую экологическую защищенность территории;

- осуществлять градостроительный, санитарный контроль производственной и хозяйственной деятельности объектов, оказывающей воздействие на экологию зоны;

- усилить контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых вредных воздействий стоков, выбросов, сбросов и твёрдых отходов на окружающую среду;

- проведение экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- внедрять безопасные производства и технологии, современные системы очистки;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах.

- снизить локальную нагрузку на водоносные горизонты;

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

- предусмотреть меры по снижению шумового воздействия, электромагнитных излучений, радиации и теплового излучения.

- предотвращение уничтожения зеленых насаждений, необоснованного изъятия из сельскохозяйственного производства и разрушения природно-ценных земель.

Задачей перспективного планирования развития является конструирование и реализация природного каркаса территории и его ядра – особо охраняемых природных территорий.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Создание муниципального образования с условиями среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана,

Градостроительная деятельность должна осуществляться в условиях сочетания интересов постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Темпы развития муниципального образования в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно-государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте города, стал базой для формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций предусматривает резервы территориального развития.

8. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО Ломинцевское» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности.

Организовать мониторинг: градостроительный; санитарно-экологический; состояния и использования объектов историко-культурного наследия; состояния и использования особо охраняемых природных территорий.

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки;

- Проекты планировки отдельных поселений и территориальных зон;

- Проекты планировки зоны отдыха;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты расширения и реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты рекультивации терриконов и отвалов;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Схемы электро-, тепло- и газоснабжения;

- Проекты благоустройства отдельных населенных пунктов.

На территории организовать мониторинг на участках, подверженных карсту, оползням, просадкам и сдвижению горных пород.